Technická správa                               Stavebné úpravy domu smútku

- Investor :       	Obec Komoča

- Miesto :			Komoča, parc. č. 2603

- Zodp. proj. :	Ing. Katarína Provodovská

- Stupeň :			Projekt na ohlásenie stavebných úprav

- Dátum : 			august, 2017

- Zákazka č.:	18_08_03

A) Sprievodná správa

# 1. Identifikačné údaje stavby a investora

NÁZOV STAVBY :			Stavebné úpravy domu smútku

MIESTO :					Komoča, parc. č. 2603

INVESTOR   :				Obec Komoča

ZODP. PROJEKT. :			Ing. Katarína Provodovská

STUPEŇ:					Projekt na ohlásenie stavebných úprav

# 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Projekt rieši dokumentáciu na ohlásenie stavebných úprav pre objekt samostatne stojaceho domu smútku. Objekt je situovaný v extraviláne obce Komoča, pri obecnom cintoríne, na pozemku s parc. č. 2603. Predmetná stavba je sprístupnená z komunikácie. Stavba je situovaná min. 18,122 m od hranice pozemku s parc. č. 2591. Vzdialenosť od hranice pozemku s parc. č. 2075 je minimálne 6,058 m.

Stavba je jestvujúca. K zmenám v dispozičnom riešení nedôjde.

Situovanie objektu viď. výkresová časť – výkres č. 1 -  Situácia.

# 3. Prehľad východiskových podkladov

K spracovaniu boli použité nasledujúce podklady :

- Kópia katastrálnej mapy

- Zameranie stavby

- Požiadavky investora

# 4. Zdôvodnenie stavby a jej výrobných a technických cieľov

Úmyslom investora je úprava zastrešenia zo súčasnej plochej strechy na strechu pultovú pre jestvujúci dom smútku, úprava fasády a výmena výplne okien a dverí. Pred objektom sa vyhotoví spevnená plochy z betónovej dlažby.

# 5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby je investor.

# 6. Objektová skladba

Objekt nie je delený na stavebné objekty, je to jeden stavebný a funkčný celok.

B) Súhrnná technická správa

# 1. Charakter územia výstavby

  - ZHODNOTENIE STAVENISKA

Pozemok sa nachádza v  extraviláne obce Komoča, na parcele č. 2603.  Pozemok je rovinatý, bez  známych prekážok, bez vyššej zelene.

  - ÚDAJE O PRIESKUMOCH

Nebol vyhotovený žiadny prieskum.

  - PREHĽAD MAPOVÝCH A GEOLOGICKÝCH PODKLADOV

Kópia katastrálnej mapy.

# 2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riešenie

  - URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Popis jestvujúceho stavu

Objekt je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Pôdorysný tvar objektu je nepravidelný, maximálne pôdorysné rozmery objektu sú 12,42 x 10,44 m. V prednej časti je prestrešená spevnená plocha pôdorysných rozmerov 12,42 x 9,2 m. Nosný systém objektu je pravdepodobne murovaný, objekt je ukončený plochou strechou.  Nosný systém prestrešenia je tvorený oceľovými stĺpmi a oceľovými priehradovými väzníkmi.

Úžitková plocha ....................................................................... 96,22 m2

Zastavaná plocha (dom smútku + prestrešenie)  ...................  115,68 m2 + 130,00 m2

Obostavaný priestor (dom smútku + prestrešenie)  ...............   950,0 m3

Popis navrhovaného stavu

Dispozičné riešenie a pôdorysné rozmery objektu zostávajú zachované pôvodné. Počas stavebných prác dôjde k vybúraniu atiky nad objektom a vyhotoveniu nového železobetónového venca nad nosnými stenami objektu. Nové prestrešenie bude pultovou strechou z drevených priehradových väzníkov. Dimenzie jednotlivých prvkov a výkresy krovu budú riešené v realizačnej fáze – strešná konštrukcia je subdodávkou stavby.  Pred objektom sa vyhotoví nová povrchová úprava – betónová dlažba pre jestvujúce spevnené plochy. Zloženie vrstiev spevnených plôch je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Spevnenie okrajov je riešené parkovým obrubníkom, resp. palisádovým obrubníkom. Prestrešenie nad spevnenou plochou zostane zachované.

  - POŽIADAVKY NA DOPRAVU

Prístup k objektu je zabezpečený z komunikácie s parc. č. 2591. Prístupová spevnená plocha k objektu je betónová.

2.3 ÚPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV

Spevnené plochy slúžiace ako prístupové komunikácie sú betónové. Spevnená plocha pred objektom bude betónová dlažba.

2.3.1 VYMEDZENIE PLÔCH URČENÝCH K ZASTAVANIU

Stavba vrátane základov je riešená na pozemku s parc. č. 2603.

2.4 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, je nevýrobného charakteru. Nedôjde k výrubu stromov ani porastu. Nedôjde k zvýšenému zaťaženiu prostredia hlukom, žiarením ani vibráciami. Odpady budú zhromažďované na miestach na to určených, a odstránené budú na to určenou organizáciou.

2.4.1 Odpady vznikajúce pri výstavbe

17 01 01	betón ............................................................. O ......................  1,0 m3

17 02 01	drevo ........................................................................  O ............1,0 m3

17 02 03      plasty ........................................................................ O ........... 4,0 m3

14 04 05	železo a oceľ ....................................................... O ................. 1,0 m3

Spolu 	...............................................................O .......  7,00 m3

Odpad typu O bude odvezený na skládku odpadu povolenú odborom životného prostredia okresného úradu, prípadne znovu využitý ako vyzískaný materiál.

2.4.2 Odpady vznikajúce počas prevádzky

20 03 01		zmesový komunálny odpad ........................... O

Počas prevádzky bude vznikať v budove komunálny odpad skladovaný v kontajneroch a odvážaný na to určenou organizáciou.

2.5 KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY

Nerieši sa.

2.6  ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY

Objekt nie je špeciálne určený na vybudovanie zariadení civilnej ochrany, preto v stavbe nie je budovaný úkryt určený na ukrytie obyvateľstva.

2.7  PROVIZÓRNA OCHRANA

Nie je.

2.8  URČENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM

V lokalite sa nenachádza žiadne ochranné pásmo.

2.9  TECHNOLÓGIA

V budove nie sú technologické prevádzky a zariadenia.

2.10  OPATRENIA ZABEZPEČUJÚCE SÚBEŽNÚ VÝSTAVBU INÝCH STAVIEB

Nevyžadujú sa, stavba je jestvujúca.

2.11  STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Hlavný dodávateľ je povinný zabezpečiť dodržanie predpisov a platných noriem v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti všetkým svojim pracovníkom, ako sú napríklad aj:

Zákony a vyhlášky:

Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia.

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z.z. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie

a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko .

Vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

C) Stavebno – technické riešenie

# 1. Základové konštrukcie

Stavba je založená pravdepodobne na základových pásoch. Základová škára je v nezámrznej hĺbke, min. 900 mm pod úrovňou upraveného terénu. Sondáž stavebných konštrukcií vykonaná nebola. Pred začatím stavebných prác je nutné zistiť a staticky posúdiť, či jestvujúce základové konštrukcie vyhovujú na ďalšiu prevádzku a navrhované riešenie, v prípade potreby budú navrhnuté príslušné opatrenia.

# 2. Zvislé a vodorovné konštrukcie

Jestvujúce zvislé a vodorovné konštrukcie

Zvislé konštrukcie objektu sú pravdepodobne murované. Objekt je ukončený plochou strechou. Sondáž stavebných konštrukcií vykonaná nebola. Nosný systém prestrešenia pred objektom domu smútku je tvorený oceľovými stĺpmi v dvoch radoch, strešnú konštrukciu tvoria oceľové priehradové väzníky, strešná krytina je lexan.

K zásahu do zvislých konštrukcií nedochádza. Nad objektom sa odstráni atika a vyhotoví sa nad nosnými stenami objektu nový železobetónový veniec z betónu C 25/30 a oceľ 10505(R). Železobetónové prvky treba z exteriérovej strany chrániť tepelnou izoláciou. Nad celým pôdorysom je nosný systém strešnej konštrukcie navrhnutý z drevených prvkov v tvare pultovej strechy za použitia styčníkových dosiek. Dimenzie jednotlivých prvkov priehradových väzníkov a výkresy krovu budú riešené v realizačnej fáze – strešná konštrukcia je subdodávkou stavby. Drevené konštrukcie sa opatria nátermi proti škodcom dreva a poveternostným vplyvom. Prvky v styku s murivom musia byť natreté gumoasfaltom a obalené polyetylénovou fóliou, pod pomúrnicou musí byť vložená lepenka. Na priehradové väzníky z bočných strán sa pribije OSB doska do vlhkého prostredia hr. 8 mm a omietne sa (alternatívne sa priestor medzi novým železobetónovým vencom a strešnou konštrukciou vymuruje pálenými tehlami, resp. tvárnicami hrúbky 300 mm). Strešná krytina je nad celým objektom domu smútku aj nad prestrešením spevnenej plochy navrhnutá plechová poplastovaná v tvare škridle na latovaní s poistnou hydroizoláciou s príslušenstvom.

Na jestvujúcu betónovú spevnenú plochu sa vyhotoví nová povrchová úprava z betónovej zámkovej dlažby so štrkovým lôžkom. Farba zámkovej dlažby je navrhovaná grafit. Spádovanie spevnenej plochy bude od budovy. Výmera spevnenej plochy je 139,90 m2. Pred objektom je riešená výmena dlažby – betónovej zámkovej – farba grafit, o rozlohe 20,0 m2. Spevnenie okrajov spevnených plôch bude parkovým obrubníkom, resp. palisádovým obrubníkom.

# 3. Hydroizolácie

Úroveň podzemnej vody zisťovaná nebola. Hydroizolácia je pravdepodobne použitá proti zemnej vlhkosti.

# 4. Tepelné izolácie

Nie sú.

# 5. Povrchové úpravy

Steny sú z exteriéru omietnuté. Povrchová úprava stien v interiéri je omietka, resp. keramický obklad. Povrchová úprava podlahy je dlažba. V rámci stavebných úprav dôjde k úprave fasády v exteriéri aj interiéri v potrebnom rozsahu.

# 6. Výplne otvorov

Okná a dvere sú drevené. V rámci stavebných úprav dôjde k výmene výplne okien a dverí. Okná a vchodové dvere sú navrhnuté plastové, vnútorná parapetná doska plastová. Oplechovanie okenných parapetov je navrhnuté z pozinkovaného plechu.

# 7. Klampiarske konštrukcie

Klampiarske konštrukcie budú z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm. Dažďová voda zo strechy bude odvedená na terén. Klampiarske výrobky budú natreté náterom (reaktívny náter).

# 8. Búracie práce

V rámci búracích prác dôjde k vybúraniu atiky.

# 9. Podzemná voda

Hladina podzemnej vody zisťovaná nebola.

# 10. Zdravotechnika, plynoinštalácia

V objekte je zavedená voda, kanalizácia. K zmene nedôjde.

# 11. Elektrická energia

V objekte je zavedená elektrická energia. K zmene nedôjde.

# 12. Ostatné energie

Neuvažujú sa.

# 13. Sadové úpravy

Pred objektom a na bočných stranách objektu domu smútku je riešené založenie nového trávnika o rozlohe 335,0 m2 s plošnou úpravou terénu. Rieši sa výsadba tuje v počte 60 ks, smrekovca v počte 2 ks, brečtanu v počte 15 ks. Pred samotným zahájením prác je investor povinný požiadať jednotlivých správcov sietí o vytýčenie vedení v teréne. V blízkosti sietí je potrebné výkopové práce previesť ručne, aby nedošlo k poškodeniu sietí.

Ochranu je možné zabezpečiť uložením protikoreňovej textílie do ryhy zo strany výsadieb a tak zabrániť poškodeniu vedení koreňovým systémom, pritom sa zároveň chráni strom pred poškodením pri opravách na vedení.