****************************************************************************

*                                                                          *

*       KOMPLEXNÉ TEPELNO-TECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ       *

*--------------------------------------------------------------------------*

*                          podľa STN 73 0540/2002                          *

****************************************************************************

program TERMO'09 - A modul

Názov úlohy : Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu

Spracovateľ : Bc. Bianka Képesiová

Zákazka     :

Dátum       : 29.06.2015

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==============================================

( pre exteriér - Dunajská Streda )

Teplota vzduchu .................. ThetaE(Oe): -11.0°C

Relatívna vlhkosť ................... FiE(Fe):  83.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W

Pohltivosť slnečného žiarenia .......... Alfa:  0.90 (SV neuvažuje)

Redukcia na orientáciu .................. Red:  1.00 (SV neuvažuje)

( pre interiér - Kancelárie )

Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C

Relatívna vlhkosť ................... FiI(Fi):  50.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.10 m2K/W

Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.20 K

ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE ( PLOCHÁ STRECHA - od interiéru ):

=============================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦

¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Omietka vápennocement¦  0.0100 ¦  0.9900 ¦  2000.0 ¦   790.0 ¦    19.0 ¦

¦ 2 Železobetón          ¦  0.2500 ¦  1.4300 ¦  2300.0 ¦  1020.0 ¦    23.0 ¦

¦ 3 Škvara               ¦  0.0500 ¦  0.2700 ¦   750.0 ¦   750.0 ¦     3.0 ¦

¦ 4 Malta cementová      ¦  0.0100 ¦  1.1600 ¦  2000.0 ¦   840.0 ¦    19.0 ¦

¦ 5 Asfaltový náter      ¦  0.0025 ¦  0.2100 ¦  1400.0 ¦  1470.0 ¦  1200.0 ¦

¦ 6 Polyetylénová fólia  ¦  0.0001 ¦  0.3500 ¦   900.0 ¦  1470.0 ¦144000.0 ¦

¦ 7 ISOVER EPS 150 S     ¦  0.1500 ¦  0.0330 ¦    30.0 ¦  1270.0 ¦    50.0 ¦

¦ 8 ISOVER EPS 150 S     ¦  0.1500 ¦  0.0330 ¦    30.0 ¦  1270.0 ¦    50.0 ¦

¦ 9 FATRAFOL 818         ¦  0.0020 ¦  0.3500 ¦  1310.0 ¦  1470.0 ¦  7500.0 ¦

¦10 Štrk fr.16-32mm      ¦  0.1200 ¦  0.7500 ¦  1650.0 ¦   960.0 ¦    20.0 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=====================================

Tepelný odpor konštrukcie ........... R:      9.65 m2K/W

Odpor pri prechode tepla ........... Ro:      9.79 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla ............ U:      0.10 W/m2K

Difúzny odpor konštrukcie .......... Rd:    297.92 E9 m/s

Povrchová teplota ........ ThetaSI(Osi):     19.68°C

POSÚDENIE KONŠTRUKCIE:

==========================================

+----------------------+--------------------------------------+------------+

¦ Tepelný odpor        ¦ R = 9.65 m2K/W  >  Rn = 4.90 m2K/W   ¦  vyhovuje  ¦

+----------------------+--------------------------------------+------------+

¦ Riziko vzniku plesní ¦ Osi = 19.7°C  >  Osi80+DOsi = 12.8°C ¦  vyhovuje  ¦

+----------------------+--------------------------------------+------------+

TEPELNÉ A DIFÚZNE ODPORY VRSTIEV A PRIEBEH TEPLÔT A PARCIÁLNYCH TLAKOV:

=======================================================================

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦  vrstva ¦    R    ¦    Rd   ¦ teplota ¦    Pd   ¦   Psat  ¦   poznámka   ¦

¦         ¦ [m2K/W] ¦ E-9[m/s]¦   [°C]  ¦   [Pa]  ¦   [Pa]  ¦              ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

¦    0    ¦                   ¦  19.68  ¦ 1168.37 ¦ 2291.35 ¦ nekondenzuje ¦

¦    1    ¦  0.010  ¦   1.01  ¦  19.65  ¦ 1165.08 ¦ 2286.81 ¦ nekondenzuje ¦

¦    2    ¦  0.175  ¦  30.55  ¦  19.10  ¦ 1065.49 ¦ 2209.45 ¦ nekondenzuje ¦

¦    3    ¦  0.185  ¦   0.80  ¦  18.51  ¦ 1062.89 ¦ 2130.00 ¦ nekondenzuje ¦

¦    4    ¦  0.009  ¦   1.01  ¦  18.48  ¦ 1059.60 ¦ 2126.37 ¦ nekondenzuje ¦

¦    5    ¦  0.012  ¦  15.94  ¦  18.45  ¦ 1007.64 ¦ 2121.35 ¦ nekondenzuje ¦

¦    6    ¦  0.000  ¦  76.50  ¦  18.45  ¦  758.23 ¦ 2121.23 ¦ nekondenzuje ¦

¦    7    ¦  4.545  ¦  39.84  ¦   4.05  ¦  628.32 ¦  815.94 ¦ nekondenzuje ¦

¦    8    ¦  4.545  ¦  39.84  ¦ -10.35  ¦  498.42 ¦  251.63 ¦   kondenzuje ¦

¦    9    ¦  0.006  ¦  79.69  ¦ -10.37  ¦  238.62 ¦  251.23 ¦ nekondenzuje ¦

¦   10    ¦  0.160  ¦  12.75  ¦ -10.87  ¦  197.05 ¦  240.12 ¦ nekondenzuje ¦

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------------+

Pri teplote Oe= -11.0°C dochádza ku kondenzácii vo vnútri konštrukcie

POSÚDENIE CELOROČNÉHO VLHKOSTNÉHO REŽIMU KONŠTRUKCIE:

=========================================================================

+--------------------+----------------------------------------+------------+

¦ Prípustné množstvo ¦ gk = 0.019 kg/m2 < gk,max = 0.1 kg/m2  ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------+----------------------------------------+------------+

¦ Bilancia vlhkosti  ¦ gk = 0.019 kg/m2 < gv = 0.138 kg/m2    ¦  vyhovuje  ¦

+--------------------+----------------------------------------+------------+