****************************************************************************

*                                                                          *

*       KOMPLEXNÉ TEPELNO-TECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ       *

*--------------------------------------------------------------------------*

*                          podľa STN 73 0540/2002                          *

****************************************************************************

program TERMO'09 - A modul

Názov úlohy : Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu

Spracovateľ : Bc. Bianka Képesiová

Zákazka     :

Dátum       : 29.06.2015

ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMIENKY:

==============================================

( pre exteriér - Podlaha na teréne )

Teplota pod podlahou ............. ThetaE(Oe):   5.0°C

Relatívna vlhkosť vzduchu ........... FiE(Fe):  84.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rse:  0.04 m2K/W

Charakteristický rozmer podlahy .......... B':  7.50 m

( pre interiér - Kancelárie )

Teplota vzduchu .................. ThetaI(Oi):  20.0°C

Relatívna vlhkosť ................... FiI(Fi):  50.0 %

Odpor pri prestupe tepla ................ Rsi:  0.17 m2K/W

Bezpečnostná prirážka .... DeltaThetaSI(DOsi):  0.50 K

ZADANÁ SKLADBA KONŠTRUKCIE ( PODLAHA NA TERÉNE - od interiéru ):

================================================================

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦   STAVEBNÝ MATERIÁL    ¦  HRÚBKA ¦  LAMBDA ¦   RO    ¦    c    ¦    µ    ¦

¦       [vrstva]         ¦   [m]   ¦  [W/mK] ¦ [kg/m3] ¦ [J/kgK] ¦   [-]   ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦ 1 Vlysy                ¦  0.0220 ¦  0.1800 ¦   600.0 ¦  2510.0 ¦   157.0 ¦

¦ 2 Betón hutný          ¦  0.0480 ¦  1.0500 ¦  2100.0 ¦  1020.0 ¦    17.0 ¦

¦ 3 IPA                  ¦  0.0051 ¦  0.2100 ¦  1280.0 ¦  1470.0 ¦ 18570.0 ¦

¦ 4 Sklená vlna          ¦  0.0300 ¦  0.0390 ¦   120.0 ¦   920.0 ¦     2.5 ¦

¦ 5 Lepenka A 400/H      ¦  0.0007 ¦  0.2100 ¦   900.0 ¦  1470.0 ¦  3150.0 ¦

¦ 6 Železobetón          ¦  0.1000 ¦  1.2200 ¦  2300.0 ¦  1020.0 ¦    23.0 ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

VÝSLEDKY VÝPOČTU:

=====================================

Tepelný odpor konštrukcie ........... R:      1.05 m2K/W

Odpor pri prechode tepla ........... Ro:      3.00 m2K/W

Súčiniteľ prechodu tepla ............ U:      0.33 W/m2K

Tepelná prijímavosť podlahy ......... b:    521.24 Ws(1/2)/m2K - teplá

Povrchová teplota ........ ThetaSI(Osi):     19.15°C

Pokles dotykovej teploty ... DeltaTheta:      4.41°C

POSÚDENIE KONŠTRUKCIE:

==========================================

+----------------------+--------------------------------------+------------+

¦ Tepelný odpor        ¦ R = 1.05 m2K/W  <  Rn = 2.30 m2K/W   ¦ nevyhovuje ¦

+----------------------+--------------------------------------+------------+

¦ Riziko vzniku plesní ¦ Osi = 19.1°C  >  Osi80+DOsi = 13.1°C ¦  vyhovuje  ¦

+----------------------+--------------------------------------+------------+