Na základe doleuvedených výpočtov možno konštatovať, že budova vyhovuje požiadavke energetického kritéria podľa STN 73 0540-2 z roku 2002.

Tepelno-technické parametre navrhovaných stavebných konštrukcií :

Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu

Skupina: administratívna budova

| Konštrukcia | Ui | Ai | bxi | bxi . Ui. Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m2.K) | m2 | - | W/K |
| Obvodová stena | 0,250 | 418,60 | 1,0 | 104,65 |
| Plochá strecha | 0,100 | 414,85 | 0,8 | 33,19 |
| Okná | 1,100 | 56,67 | 1,0 | 62,34 |
| Dvere | 1,300 | 23,42 | 1,0 | 30,45 |
| Podlaha na teréne | 0,330 | 414,85 , | 1,0 | 136,90 |
|  | ΣAi = | 1328,39 | Σ bxi . Ui. Ai = | 367,53 |

Obostavaný objem budovy: 	Vb = 1373,34 m3

Merná plocha budovy:	Ab = 414,85 m2

bxi - redukčný faktor pre konštrukcie (podľa STN 73 0540-4, tab. 3),

Ui - súčiniteľ prechodu tepla,

Ai - plocha konštrukcie.

Tepelné straty objektu:

Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov (ΔHTM): podľa čl. 8.2.7, STN 73 0540-4  pri uvažovaní ΔU = 0,05 W/(m2.K) podľa čl. 8.2.6, STN 73 0540-4)

= 66,42 W/K

Merná tepelná strata prechodom tepla (HT): (podľa čl. 10.1.6, STN 73 0540-4)

HT = Σbxi . Ui . Ai + ΔU . ΣAi = 433,95 W/K

Merná tepelná strata vetraním (HV): (podľa čl. 10.1.6, STN 73 0540-4, pri minimálnej výmene vzduchu n = 0,5 l/h)

HV = 0,264 . n . Vb = 181,28 W/K

Merná tepelná strata budovy (H): (podľa čl. 10.1.1, STN 73 0540-4)

H = HT + HV = 615,23 W/K

Tepelné zisky objektu:

Vnútorný tepelný zisk (Qi): (podľa čl. 10.2.1, STN 73 0540-4 pri uvažovaní qi = 4W)

Qi = 5 . qi . Ab = 8 297,00 kWh

Pasívny solárny zisk (Qs): (podľa čl. 10.2.4, STN 73 0540-4)

Qs = Σlsj . 0,5 . gnj . Anj = 6 781,63 kWh

| Orientácia | lsj | Anj | gj | Qsj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/m2 | m2 | - | kWh |
| Okná na SV | 130 | 18,78 | 0,76 | 1855,46 |
| Okná na SZ | 130 | 25,92 | 0,76 | 2560,90 |
| Okná na JZ | 260 | 8,37 | 0,76 | 1653,91 |
| Okná na JV | 260 | 3,60 | 0,76 | 711,36 |
|  | ΣAnj = | 56,67 | Qs = | 6 781,63 |

gj - celková priepustnosť slnečnej energie zasklením (podľa STN 73 0540-3, tab.18),

lsj - celková energia slnečného žiarenia na jednotku plochy s nasmerovaním j,

Anj - plocha okien.

Potreba tepla na vykurovanie budovy:

Potreba tepla na vykurovanie (Qh): (podľa čl. 10.3.5, STN 73 0540-4)

Qh = D. 0,024 . (HT + HV) - 0,95 (Qs + Qi) = 36 185,68 kWh

Merná potreba tepla na vykurovanie (E1): (podľa čl. 10.3.6, STN 73 0540-4)

E1 =  = 26,35 kWh/m3.rok

Merná potreba tepla na vykurovanie (E2): (podľa čl. 10.3.7, STN 73 0540-4)

E2 =  = 87,23 kWh/m2.rok

Faktor tvaru budovy: (podľa čl. 10.1.10, STN 73 0540-4)

= 0,97 l/m

Energetické kritérium budovy: (podľa čl. 7.3, STN 73 0540-4)

E1 = 26,35 kWh/m3.rok  < E1N = 35,7 kWh/m3.rok	→VYHOVUJE

E2 = 87,23 kWh/m2.rok < E2N = 100,0 kWh/m2.rok	→VYHOVUJE

E1N a E2N sú normalizované hodnoty mernej potreby tepla pre nové budovy podľa STN 73 0540-2            z roku 2002, čl. 7.3 tab. 8)

Stupeň potreby tepla:

SPT =   = 73,80 %

| SPT | Klasifikácia budovy | Opis |
| --- | --- | --- |
| ≤ 60 % | A | Veľmi úsporná |
| ≤ 80 % | B | Úsporná |
| ≤ 100 % | C | Vyhovujúca |
| ≤ 120 % | D | Nevyhovujúca |
| ≤ 140 % | E | Neúsporná |
| ≤ 160 % | F | Veľmi neúsporná |
| ≥ 161 % | G | Plytvajúca |

Podľa stupňa potreby tepla navrhovaná budova je zaradená do triedy B – Úsporná.

Na základe hore uvedených výpočtov možno konštatovať, že budova VYHOVUJE požiadavke energetického kritéria podľa STN 73 0540-2 z roku 2002.