## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

NÁZOV STAVBY:  	VÝSTAVBA MALEJ KOMPOSTÁRNE V OBCI ŇAGOV

MIESTO STAVBY: 		ŇAGOV, okres MEDZILABORCE

KÚ:       			ŇAGOV

DRUH STAVBY:            	NOVOSTAVBA

OBSTARÁVATEĽ:		Obec ŇAGOV, okres MEDZILABORCE

PROJEKTANT :       		Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ, autorizovaný stav. inžinier

## 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu malej kompostárne – obecné kompostovisko s ročnou produkciou kompostu neprevyšujúcou 85 t.

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO"), čiže kompostárne. Navrhovanou činnosťou sa sleduje plnenie ustanovenia § 18, ods.3, písm. m) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch"), ktorým sa zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. V kompostárni budú teda zhodnocované uvedené BRO zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ktoré vznikajú v rámci komunálneho odpadu na území obce Ňagov. Zhodnocovanie tohto odpadu bude spočívať v jeho kompostovaní.

## 3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Mapa z evidencie katastra.

- Obhliadka a zameranie riešených objektov v obci so vznesením požiadaviek investora na úpravy.

- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby.

## 4. ČLENENIE STAVBY

Stavba rieši tieto stavebné objekty:

SO 01	KOMPOSTOVISKO  na parcele č. 2728/2

- zaizolovaná spevnená betónová plocha – kompostovanie, 10 x 20 m = 200 m2.

- spevnená betónová plocha – manipulačný priestor, 10 x 20 m = 200 m2.

- spevnená betónová plocha – prístup na kompostovisko, 14 x 5 m + oblúky = 86 m2.

SO 02	PRÍSTREŠOK na parcele č. 2728/2

- drevený prístrešok osadený na manipulačnej ploche, 12,30 x 5,30 m.

SO 03 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ na parcele č. 2728/2

- podzemná plastová nádrž, objem 5 m3.

SO 04 OPLOTENIE na parcele č. 2728/2

- oplotenie kompostoviska z pozinkovaného pletiva výšky 2 m so vstupnou uzamykateľnou bránou výšky 2,0 m, šírky 6,0 m. Celková dĺžka oplotenia – 85,20 m.

## 5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Plánovaná výstavba nenaväzuje na ďalšiu stavbu. Riešené objekty pre svoju prevádzku nepotrebujú napojenie na žiadne jestvujúce inžinierske siete.

## 6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY

Užívateľom stavby sú obyvatelia obce, prevádzkovateľom stavby je obec Ňagov.

## 7. TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Termín výstavby je ovplyvnený dotáciou z fondov.

## 8. POSTUPNÉ ODOVZDÁVANIE STAVBY DO UŽÍVANIA

Stavba nie je náročná, preto sa odovzdá ako jeden celok po jednotlivých objektoch.

## 9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Celkové náklady stavby sú vyčíslené v súhrnnom rozpočte stavby a rekapitulácii objektov stavby.

Humenné apríl 2016                                            Ing. Božena Hamaďaková