1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli:

- Objednávka investora.

- Katastrálna mapa obce.

- Obhliadka a zameranie riešených objektov v obci so vznesením požiadaviek investora na úpravy.

- Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia dodané projektantovi v elektronickej podobe.

- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu malej kompostárne - do 85 t ročne. Objekt sa skladá zo samostatnej kompostovacej plochy, z manipulačných plôch a z prístupu na kompostovisko.

Stavba je situovaná v južnej časti obce pozdĺž štátnej cesty II/567 Medzilaborce – Čabalovce na parcele 2728/2.

Rozmery oplotenej plochy sú 20m x 20 m s prístupom šírky 5,00 m, dĺžky 14 m. Plocha je oplotená – SO 04 Oplotenie. Odvodnenie je zabezpečené do 2 uličných vpustí. Vpusť z kompostoviska je zaústená do akumulačnej nádrže - SO 03 Akumulačná nádrž 5 m3. Vpusť z manipulačných plôch je zaústená do potoka. Na manipulačnej ploche je umiestnený drevený prístrešok – SO 02 Prístrešok.

Kryt plochy je riešený ako betónový, pod kompostoviskom zaizolovaný.

3. ZEMNÉ PRÁCE

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne. Je potrebné dodržať STN 73 3050, a STN 73 6005.

Zemné práce sú uvažované v zemine III. triedy ťažiteľnosti. Pred samotnou realizáciou terénnych úprav je potrebné zo zelených plôch zobrať ornicu v hrúbke 20 cm. Humus sa použije na spätné zahumusovanie a na úpravy v rámci obce. Navrhované zelené plochy sa uvedú do pôvodného stavu, zahumusujú sa v hrúbka 10 cm a osejú sa trávnym semenom.

Násypy je potrebné hutniť po vrstvách hrúbky max. 30 cm.

Svahy výkopov a násypov sú navrhované v sklone 1:1,5.

Kubatúra výkopu		188 m3

Kubatúra násypu		322 m3

Nedostatok násypu 		134 m3

Plocha odhumusovania           776 m2  (290+200+200+86)

Kubatúra humusu		155 m3

Plocha zahumusovania            290 m2

Kubatúra humusu		  29 m3

Prebytok humusu		126 m3

Zemina z výkopov sa použije na zásypy. Nedostatok násypu sa zabezpečí v rámci obce zo skládky určenej investorom. Prebytočný humus sa použije v rámci stavby.

Cestná pláň sa musí zhutniť. Hutnenie sa prevedie valcovaním valcom „Ježek“ na únosnosť 95% PS. Podložie musí byť zhutnené tak, aby hodnoty Edef2 boli min. 45 MPa a pomer Edef2/Edef1 dosahoval hodnotu menšiu než 2,5. Dodávateľ stavby je povinný únosnosť preukázať zaťažkavacími skúškami.

4. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Celková plocha kompostoviska má rozmer 20 x 20 m. Skladá sa z plochy kompostoviska 10 x 20 m a z manipulačnej plochy 20 x 10 m. Prístup na kompostovisko zabezpečuje cesta šírky 5 m a dĺžky 14 m s napájacími oblúkmi o polomere 6 m. Na ploche kompostoviska sú umiestnené 3 hroble pre proces kompostovania o rozmere 8 x 3 m. Plocha kompostoviska je lemovaná cestnými betónovými obrubníkmi so skosením osadenými v betónovom lôžku s prevýšením 100 mm.

Konštrukcia kompostoviska:

Betónový kryt z cestného betónu C25/30	hrúbka  100 mm

# Hydroizolácia BITAGIT + 2x penetračný náter

Podkladný betón 				hrúbka    50 mm

Podklad zo štrkodrvy fr. 16-63mm 		hrúbka    80 mm

s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk)

Podklad zo štrkodrvy   			hrúbka  120 mm

Konštrukcia manipulačných plôch a prístupu na kompostovisko:

Betónový kryt z cestného betónu C25/30	hrúbka  100 mm

Podklad zo štrkodrvy fr. 16-63mm 		hrúbka    80 mm

s výplňovým kamenivom (vibrovaný štrk)

Podklad zo štrkodrvy   			hrúbka  120 mm

Plocha kompostoviska 			200 m2

Plocha manipulačných plôch 			200 m2

Plocha prístupu na kompostovisko		  86 m2

Dĺžka cestných obrubníkov je 75 m.

5. ODVODNENIE

Odvodnenie povrchových dažďových vôd z kompostoviska je riešené 3,00 % spádom smerom ku uličnej vpusti osadenej v strede plochy. Zaústenie uličnej vpuste je riešené PVC rúrou DN 150 do SO 03 Akumulačná nádrž. Voda z akumulačnej nádrže sa bude používať na kropenie.

Odvodnenie povrchových dažďových vôd z manipulačnej plochy je riešené 2,00 % spádom smerom ku uličnej vpusti osadenej v strede plochy. Zaústenie uličnej vpuste je riešené PVC rúrou DN 150 do potoka.

Dĺžka kanalizácie DN 150			35 m.

Uličná vpusť 500 x 500 			  2 ks

6. BOZ

Počas výstavby sú všetci pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia a predpisy. Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých stavebných prácach uskutočnených na stavbe. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

### Humenné apríl 2016                                           Ing. Božena Hamaďaková