1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli:

- Objednávka investora.

- Katastrálna mapa obce.

- Obhliadka a zameranie riešených objektov v obci so vznesením požiadaviek investora na úpravy.

- Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia dodané projektantovi v elektronickej podobe.

- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu malej kompostárne - do 85 t ročne. Objekt je riešený ako podzemné plastová nádrž osadená na betónovom základe. Slúži pre zachytávanie dažďových vôd z kompostoviska. Voda sa použije na opätovné kropenie. Do akumulačnej nádrže sa osadí prenosné kalové čerpadlo so zdrojom elektrickej energie z elektrocentrály, ktoré bude zabezpečovať zvlhčovanie skládok kompostu v hrobliach. V prípade potreby bude nádrž vyprázdňovaná fekálnym vozom a odpadové vody budú odvádzané na ČOV.

Stavba je situovaná v južnej časti obce pozdĺž štátnej cesty II/567 Medzilaborce – Čabalovce na parcele 2728/2.

Objem nádrže je 5 m3.

3. ZEMNÉ PRÁCE

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne. Je potrebné dodržať STN 73 3050, a STN 73 6005.

Zemné práce sú uvažované v zemine III. triedy ťažiteľnosti. Jedná sa o výkopy pre osadenie nádrže a spätný zásyp.

4. VÝPOČET MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH VÔD

Kompostovacia plocha 20 x 10 m				Ai = 200 m2 = 0,02 ha

Intenzita 15 min. dažďa				ii = 126 l/s/ha

Trvanie dažďa 				15 min. = 900 s

Súčiniteľ odtoku (betón)			ψi = 0,6

Qdaž = ψi  x ii x Ai = 0,6 x 126 x 0,02 = 1,512 l

Q15 = 1,512 x 900 = 1360,08 l = 1,36 m3.

Bezpečnostný koeficient	Kb = 3,6

Qn = Q15 x Kb = 1360,08 x 3,6 = 4898,88 l = 4,9 m3

Na základe výpočtu navrhujeme akumulačnú nádrž o objeme 5 m3.

4. BOZ

Počas výstavby sú všetci pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia a predpisy. Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých stavebných prácach uskutočnených na stavbe. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

### Humenné apríl 2016                                           Ing. Božena Hamaďaková