1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli:

- Objednávka investora.

- Katastrálna mapa obce.

- Obhliadka a zameranie riešených objektov v obci so vznesením požiadaviek investora na úpravy.

- Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia dodané projektantovi v elektronickej podobe.

- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia stavby rieši výstavbu malej kompostárne - do 85 t ročne. Objekt je riešený ako oplotenie kompostoviska z pozinkovaného pletiva výšky 2 m so vstupnou uzamykateľnou bránou výšky 2,0 m, šírky 6,0 m.

Stavba je situovaná v južnej časti obce pozdĺž štátnej cesty II/567 Medzilaborce – Čabalovce na parcele 2728/2.

Celková dĺžka oplotenia s bránou je 85,20 m.

3. ZEMNÉ PRÁCE

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne. Je potrebné dodržať STN 73 3050, a STN 73 6005.

Zemné práce sú uvažované v zemine III. triedy ťažiteľnosti. Jedná sa o výkopy pre osadenie stĺpikov.

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Navrhované oplotenie z pozinkovaného pletiva má výšku 2,00 m. Osová vzdialenosť stĺpikov je 3,00 m. Stĺpiky sa osadia do betónových pätiek 300 x 300 x 800 mm z betónu C 16/20. Pletivo sa pripevní na 3 rady napínacieho drôtu.

Dĺžka oplotenia výšky 2,00 m 		79,20 m

Dĺžka brány výšky 2,00 m 			  6,00 m

Celková dĺžka oplotenia  			85,20 m

4. BOZ

Počas výstavby sú všetci pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia a predpisy. Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých stavebných prácach uskutočnených na stavbe. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce. Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

### Humenné apríl 2016                                           Ing. Božena Hamaďaková